Тема 9.6: Складання залікових конспектів проведення уроку з вогневої підготовки: «Послідовність неповного розбирання та складання АК»

Вид заняття: Самостійне заняття

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті)

Час :  3 години.

Мета:

- ознайомити з порядком підготовки викладача до уроку  «Послідовність  не повного розбирання та складання АК»;

- вивчити умови накопичення інформації для написання план-конспекту з вогневої підготовки за програмою предмету «Захист Вітчизни»;

# - розглянути порядок роботи з керівною, навчальною та методичною літературою ;

- розглянути організацію та методику проведення уроку з вогневої підготовки  «Послідовність  не повного розбирання та складання АК» за програмою предмету «Захист Вітчизни».

Навчальні питання:

- Порядок проведення вступної частини.

- Порядок проведення основної частини.

# Порядок проведення заключної частини

# Керівництво та навчальна література:

Програма «Захист Вітчизни»/ А. М. 
Бахтін  – Миколаїв, 2014р.

Захист Вітчизни: підручник для 10-11 клас .Бахтіна А.М. 2012.

Загальнодержавний методично-інформаційний журнал «Основи захисту Вітчизни».

Кафедра ВП. Організація та методика викладання предмету «ЗВ»: навч.-метод. посіб. для викладачів  та студентів , 2014.

Мелецький В. М. Захист Вітчизни: Посібник для 
викладача. Ч. I. – Х.: «Основа», 2012. – 396 с.

Настанова по стрілецькій справі.

Горчаков Л..О. Підручник «Вогнева підготовка»

Завдання:

1. З'ясувати тему, визначити навчальні питання уроку «Послідовність  не повного розбирання та складання АК».

2. Визначити навчально - виховну мету: ознайомитися зі змістом навчального матеріалу за програмою «ЗВ»;  закріпити зміст навчального матеріалу попереднього заняття ; удосконалити навички та практичні  дії  у розбиранні (складанні) автомату; визначити виховну мету уроку.

3. Вивчити  (повторити) навчальний матеріал:першоджерела ( керівні документи, підручники, посібники,додаткова література) зафіксувати в зошиті розділи(сторінки, глави) , що стосується уроку «Послідовність  не повного розбирання та складання АК».

4. Вивчити (повторити) методичні рекомендації.

5.   Визначити навчально-матеріальну базу для забезпечення проведення заняття: засоби наочності та порядок застосування технічних засобів навчання.

6. Визначити питання тренування (за змістом попереднього заняття);

особисто потренуватися у виконані підготовчих  вправ.

7. Підготувати питання для перевірки домашнього завдання (не менше 5-6 питань) останнє питання бажано проблемне (мотиваційне); відповіді па питання записати.

8. Визначити роль помічників викладача (керівників на навчальних місцях) підготувати для них навчально-тренувальні картки.

9. Підготувати мотивацію для  ознайомлення  з новим матеріалом.

10.  Визначити  заходи безпеки для відповідного заняття.

11. Скласти  план-конспект уроку «Послідовність  не повного розбирання та складання АК».

12. Підготувати питання для домашнього завдання: вивчити (конкретно стаття, сторінка, глава, розділ); практично виконати (малюнок, схема, тренувати ); бути готовим до доповіді, виконанню нормативу

Зміст навчального матеріалу:

Автомат Калашникова складається з наступних частин та механізмів

1 – ствола зі ствольною коробкою, прицільним пристроєм, прикладом та пістолетною рукояткою; 2 – кришки ствольної коробки; 3 – затворної рами з газовим поршнем; 4 – затвору; 5 – зворотного механізму; 6 – газової трубки зі ствольною накладкою; 7 – ударно-спускового механізму; 8 – цівки; 9 – магазину; 10 – дуловий гальмо-компенсатор, 11 – штик-ніж.

До комплекту автомату входить:- приладдя;- ремінь;- сумка для магазинів.

Автоматична дія автомата Калашникова базується на використанні порохових газів, що відводяться від каналу ствола до газового поршня затворної рами.

Послідовність неповного розбирання та складання автомата Неповне розбирання автомату – для чищення, змащування та огляду автомату Повне – для чищення при значному забрудненні автомату, після перебування його під дощем або в снігу, при переході на інше мастило і для ремонту. Занадто часте розбирання автомату шкідливе, тому що прискорює зношення частин та механізмів.

Розбирається і складається автомат на столі або на чистій підстілці. Частини і механізми треба складати в порядку розбирання, поводитися з ними обережно, не класти одну частину на іншу, не прикладати зайвих зусиль, не робити різних ударів. При складанні автомата потрібно звірити номери на його частинах: в кожного автомату номери на ствольній коробці повинні співпадати з номерами на газовій трубці, затворній рамі, затворі, кришці ствольної коробки.

Порядок неповного розбирання автомату :

|  | 1. Відокремити магазин 2. Перевірити, чи немає патрону у патроннику. 3. Вийняти пенал з приладдям. |
| --- | --- |
|  | 4. Відокремити шомпол 5. Відокремити дульний гальмо-компенсатор. |
|  | 6. Відокремити кришку ствольної коробки |
|  | 7. Відокремити зворотний механізм |
|  | 8. Відокремити затворну раму із затвором |
|  | 9. Відокремити затвор від затворної рами |
|  | 10. Відокремити газову трубку зі ствольною накладкою |

Складання автомата після неповного розбирання  робиться у зворотному порядку

Ствол – призначений для спрямування польоту кулі. Всередині має канал з чотирма нарізами, які йдуть зліва вгору праворуч. Проміжки між нарізами називаються полями, відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається калібром каналу ствола. Калібр автомата АК-74 – 5,45 мм.У казенній задній частині ствола канал гладкий, зроблений за формою гільзи. Він називається патронником.

Дульний гальмо-компенсатор призначений для підвищення кучності бою (здатність зброї групувати пробоїни на обмеженій площі під час стрільби в однакових умовах) при стрільбі чергами та зменшення енергії віддачі.

Ствольна коробка призначена:

- для з’єднання частин та механізмів автомату;

- для забезпечення закривання каналу ствола затвором та запирання затвору. У ствольній коробці розміщується ударно-спусковий механізм. Зверху коробка закривається кришкою. До ствольної коробки приєднані: приклад, пістолетна рукоятка та спускова скоба із засувкою для  магазина.

Прицільний пристрій призначений для наведення автомату при стрільбі по цілях на різні відстані, він складається з прицілу та мушки.

Кришка ствольної коробки запобігає від забруднення частин та механізмів, розміщених в ствольній коробці:

Затворна рама з газовим поршнем  призначена для приведення в дію затвора та ударно-спускового механізму.

Затвор призначений для:досилання патрону в патронник;закривання каналу ствола;розбивання капсуля;викидання гільзи з патронника.

Зворотний механізм призначений для повернення затворної рами з затвором в переднє положення.

Він складається із зворотної пружини (1), напрямного стержня (2), рухомого стержня (3) та муфти (4).

Зворотний механізм

Газова трубка зі ствольною накладкою  складається:

- з газової трубки;

- передньої та задньої з’єднувальних муфт;

- ствольної накладки.

Ударно-спусковий механізм  призначений для:

- спуску курка з бойового взводу або із взводу автоспуску;

- нанесення удару по ударнику;

- забезпечення ведення автоматичного або по одиночного вогню;

- припинення стрільби;

- для запобігання пострілів при не закритому затворі;

- для постановки автомата на запобіжник.

Частини ударно-спускового механізму: а – курок; б – бойова пружина; в – спусковий гачок; г – шептало одиночного вогню; д – автоспуск; е – пружина автоспуску; ж – перевідник; з – вісі; и – пружина шептала одиночного вогню; к – сповільнювач курка; л – пружина сповільнювача курка; м – трубчата вісь; 1 – бойовий звід; 2 – звід автоспуску; 3 – загнуті кінці; 4 – петля; 5 – фігурний виступ; 6 – прямокутні виступи; 7 – хвіст; 8 – виріз; 9 – шептало; 10 – важіль; 11 – защіпка; 12 – передній виступ; 13 – сектор; 14 – цапфа.

Курок з бойовою пружною призначений для нанесення удару по ударнику. Сповільнювач курка призначений для сповільнення руху курка вперед з метою підвищення кучності бою при веденні автоматичного вогню. Спусковий гачок призначений для утримання курка на бойовому взводі та для спуску курка. Шептало одиночного вогню призначено для утримання курка після пострілу в крайньому задньому положенні, якщо при веденні одиночного вогню спусковий гачок не був відпущений. Автоспуск із пружиною призначений для автоматичного звільнення курка із взводу автоспуску при стрільбі чергами, а також для запобігання спуску курка при незакритому каналі ствола та не запертому затворі. Перевідник призначений для установки автомата на автоматичний або одиночний вогонь чи на запобіжник.

Цівка  призначений для зручності дії та захисту рук автоматника від опіків.

Магазин  призначений для розміщення патронів та подачі їх у ствольну коробку.

Штик-ніж приєднаний до автомату використовується як штик. У відімкнутому положенні може використовуватись як армійський ніж, як ножиці для різання колючого дроту у загородженнях, як пилка для розпилювання металевих деталей; та як ножиці для різання дроту, що знаходиться під електричним струмом до 220 В.