Догляд та зберігання малокаліберних гвинтвок.

Вид заняття: самостійна робота

Час: 2 години.

Навчально-виховна мета:

Ознайомити:з історією розвитку кульової стрільби, технікою стрільби з пневматичної гвинтівки, вимогами до обладнання кімнатного тиру для стрільби з пневматичної гвинтівки, методикою навчання стрільби з пневматичної гвинтівки ІЖ – 38 «сидячи за столом з опорою на лікті»,

Вивчити: заходи безпеки, обов’язки керівника стрільби, старшого зміни, обов’язки стрільця, умови виконання вправи№1 з пневматичної гвинтівки ІЖ-38, тактично-технічна характеристика пневматичної гвинтівки ІЖ-38.

Виховувати:почуття впевненості у необхідності знань з техніки та методики стрільби з пневматичної гвинтівки.

Навчальні питання:

- Історія розвитку кульової стрільби

- Обладнання кімнатного тиру для стрільби з пневматичної гвинтівки. Мішене обладнання

- Техніка стрільби з пневматичної гвинтівки.

- Методика навчання стрільби з пневматичної гвинтівки ІЖ – 38 «сидячи за столом з опорою на лікті»

- Заходи безпеки.

- Обов’язки керівника стрільби, старшого зміни, обов’язки стрільця.

- Умови виконання вправи№1 з пневматичної гвинтівки ІЖ-38.

- Тактично-технічна характеристика пневматичної гвинтівки ІЖ-38.

Місце проведення: клас кульової стрільби

Матеріальне забезпечення: обладнаний клас кульової стрільби

Керівництво:

- В.А. Кінль – «Пулевая стрельба»

- А.Я. Корх – «Спортивная стрельба»

- А.А. Ищенко «Тири і стрельбища»

- Історія розвитку кульової стрільби

Перші змагання з кульової стрільби з нарізної зброї відбулися в 1824 році у Швейцарії. У XIX ст. змагання у стрільбі з гвинтівок і пістолетів стали проводитися також у Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Греції та інших європейських країнах, а потім кульова стрільба почала розвиватися і в США.

Перший чемпіонат світу з кульової стрільби був проведений в Ліоні, Франція, в 1897 році, в якому брали участь вінтовочники з п'яти країн Європи.

Тільки в 1907 році був створений Міжнародний союз національних стрілецьких федерацій та асоціацій. В установчому з'їзді, що проходив у Цюріху, брали участь представники восьми країн - Австрії, Аргентини, Бельгії, Греції, Італії, Нідерландів, Франції та Швейцарії.

У 1921 році його перетворили в Міжнародний стрілецький союз. У 1947 за ініціативою 13 країн-організаторів Союз був відроджений під назвою Міжнародний союз стрілецького спорту УІТ.

Програма чемпіонатів світу розширювалася поступово, у міру появи нових зразків спортивної зброї і його вдосконалення. На відміну від програм олімпійських турнірів, які проводили, як правило, військові відомства країн-організаторів, формули чемпіонатів підпорядковувалися міжнародним правилам і регламентувалися набагато суворіше.

У 1998 УІТ, було перейменовано на Міжнародну федерацію стрілецького спорту ІССФ. Одночасно було затверджено "перелік ІССФ" - 15 чоловічих і 7 жіночих вправ, рекомендованих до проведення на чемпіонатах світу та Європи. Крім вищезгаданих олімпійських дисциплін, в нього входять стрільба з великокаліберних гвинтівок, окремі пістолетні вправи і т. д.

У Росії перший чемпіонат з кульової стрільби відбувся в 1898 році в Хабаровську, в ньому взяли участь 130 стрільців з гвинтівки. Незабаром після цього в багатьох містах з'явилися спортивні тири і клуби любителів стрілянини, стали проводитися турніри та змагання. Досить успішно виступила російської команди на Олімпіаді в Стокгольмі в 1912 році в стрільбі з пістолета, зайнявши друге місце.

Після 1917 року стрілецький спорт став одним з пріоритетних напрямків у системі Всевобуча. У його гуртках виросли перші вітчизняні чемпіони, що заклали основи радянської школи стрілецького спорту. Успішні виступи на міжнародних змаганнях в 1930-і роки дозволили на рівних конкурувати з найсильнішими стрілками світу.

Великим успіхом радянських стрільців став виступ на XIV Олімпіаді в Гельсінкі в 1952 році. Першим олімпійським чемпіоном став Анатолій Богданов, який переміг у важкому стрілецькому "марафоні" - довільному стандарті З по 40. Таким же успішним було і виступ на наступній Олімпіаді в Мельбурні в 1956 році.

У 1991 році був заснований Стрілецький союз Росії. Вперше виступаючи самостійною командою на Олімпійських іграх в Атланті в 1996 році, російські стрільці завоювали 3 золоті, 2 срібні і 1 бронзову медалі. Олімпійськими чемпіонами стали Ольга Клочнева, пневматичний пістолет, Борис Кокорєв, пістолет, і Артем Хаджібеков, пневматична гвинтівка.

- Обладнання кімнатного тиру для стрільби з пневматичної гвинтівки.

Обладнання кімнатного тиру для стрільби.

В шкільних умовах стрільбу з пневматичної зброї можна проводити в навчальному класі, коридорі, (глухому), підвалі, для цього необхідно мати:

1- переносний екран для мішеній з кулеприймачем, який виготовлюється з фанери або резини, товщиною 3-4 мм, розміром 100х50 см.

2 - спортивні пневматичні мішені з познакою «П»

3 – пневматичні гвинтівки ІЖ-22 або ІЖ-38

4 - пневматичні кулі  калібру 4,5 мм.

5 – установку для пневматичної стрільби, діаметр чорного кружечка 4,5мм.

Обладнання кімнатного тиру для стрільби. (продовження)

Пристосуваннями (місцями) для кріплення мішеній вважаються:

- рамки зі шпильками для кріплення мішеній;

- стальні тросики (або тонкі стержні) для кріплення щитів з мішенями.

- малі щити із тонкої фанери або картонна (з прищепками або зажимами).

- подвижні каретки, які рухаються уздовж напрямку стрільби при заміні мішеній.

Кулейприймачи розрізняють по принципам устрою,  конструктивним рішенням, міцності і довго строковості. В критих тирах широке розповсюдження отримали різні конструкції кулейприймачів з металевими кулеперехоплюваючими екранами.

В основу їх устрою закладений принцип використання жорстко закріпленого нахиленого листа металу, (кут нахилу відносно горизонтальної або вертикальної площини в межах 30-450 до напрямку польоту кулі) такі листи, які розташовуються ззаду мішеній, забезпечують гасіння кінетичної енергії куль і направляє їх у передбачаєми збірні лотки.

Можливо застосовувати кулезупиняючі устрії, які заповнюються упругоподатливими, гнучкими, еластичними або в’язкими матеріалами, які розраховані на проникнення в середину них куль і повну втирати при цьому їх кінетичної енергії.

Кулезатримуваючими заповненнями можуть бути текстильні відходи, мінераловатні матеріали, багатошарові тканими, резина, полімери, різні синтетичні пористі вироби і т.д.

Механізм для заміни мішеній можна називати любий устрій, або пристрій який забезпечує змогу стрільцю самостійно заміняти відстріляні мішені новими, не залишаючи свого місця стрільби на вогневої позиції в тирі.

Можуть бути механічні або електричні механізми.

Мішенне обладнання

Коротка характеристика схеми і основи елементів мішеного обладнання.

Поняття «Мішене обладнання» включає три елементи:

- Пристосування (місце) для кріплення мішеній;

- Кулейприймач;

- Механізм для заміни мішеній.

В самому постійному тирі можливо обмежитися наявністю місця для кріплення мішеній (наприклад, планок на кількох при стрільбі у полі)

В невеликих приміщеннях завжди повинен бути і другий елемент – кулейприймач (хоч би у вигляді якої – не будь куленепробивної перешкоди).

А в спортивних тирах з дистанцією стрільби 10 м необхідно мати і третій елемент – механізм для дистанційній заміни мішеній.

Умовно до мішеневого обладнання відноситься і додаткові освітлювальні прибори які встановлюються біля мішеній.

Джерело світла в критих тирах для стрільби з пневматичної зброї необхідно розраховувати так щоб було забезпечено освітлення:

а) на лінії мішеній.

- гвинтівка – від 800 до 1000 люкс.

- пістолет – не менше 500 лк.

б) на лінії вогню:

- гвинтівка – не менше 300 лк

- пістолет – не менше 250 лк.

- Техніка стрільби з пневматичної гвинтівки.

Техніка стрільби з пневматичної гвинтівки . Ізготовка при стрільбі з пневматичної гвинтівки де що відрізняється від цього елемента зі стрільби із довільної зброї але близька до ізготовки стріляючого із стандартної  гвинтівки. Гвинтівка, тулуб, ноги, розташовуються так як і при стрільбі з малокаліберної зброї.

Прицілювання. Коротка дистанція стрільби і діоптрійний приціл дозволяє добре бачити мішень і прицілюватися щомога точніше, однак цей вид стрільби потребує іншого підбора мушок.

Управління спуском

При стрільбі із пневматичної зброї стрільці застосовують послідовно - плавний, пульсируючий або плавно – возвратний  натиск на спусковий гачок.

Техніка виконання пострілу в більшості схожа з технікою стрільби із стандартної гвинтівки.

Але є різниця: зарядження зброї своє рідне, зусилля на ричаге важеля взведення колеблеться  від 2 до 6 кг; необхідна заміна мішеней (на змаганнях) після кожного пострілу (самим спортсменом); звук пострілу і віддача зброї слабкі.

Невелика початкова швидкість польоту кулі (160-170 м/сек.) збільшує час між розривом гачка і вильотом кулі і потребує більш тривалої стійкості системи «стрілок - збороя».

- Методика навчання стрільби з пневматичної гвинтівки ІЖ – 38

«сидячи за столом з опорою на лікті»

Команда: «Зміна, за мою в колону по-одному Ставай!» (ст..зм)

«Зміна, на вихідний рубіж кроком руш!»

«Стій!, Право- Руч»

Доповідь: «Товариш підполковник, зміна в кількості 4 – х чоловік до виконання вправи № 1 – готова! Старший зміни студент Пугач!»

- перевірка готовності зміни до виконання вправи: заходи безпеки, обов’язки ст. зміни, обв’язки стрільця, ТТХ зброї, умови конання вправи.

Команда: «Зміна на вогневий рубіж кроком руш !»

Команда: «Ст.. зміни видати набої та вказати напрямок стрільби!»

Доповідь: «Студент Петров 3 пробних набої отримав!»

Команда: «Зміна, покласти набої, підготуватися до стрільби!» (до бо.!)

- підходять до столу, сідають, кладуть набої, зброю беруть у руку за шийку прикладу, стволом до гори.

Команда: «Зміна заряджена!»

Доповідь:«Перший, другий,…, четвертий – до стрільби готовий!»

Команда: «Вогонь!»

-затримки: 1-ий,2 –ий,…, 4-ий – затримки!

Команда: «Припинити стрільбу!» - усунути затримку;

«Продовжити стрільбу!»

По закінченню стрільби

Доповідь: «Перший, другий,…, четвертий –стрільбу закінчив!»

Команда: «Розряджай!»

Доповідь: «1-ий зброя розряджена!» «2-ий … 4-ий зброя розряджена!»

Команда: «Зброю до огляду!»

- 1-ий … 4-ий розглянуто; закриває затвор і робить контрольний спуск до гори;

Команда: «Покласти зброю!»(відбій)

Команда: «Зміна встати!, Право- Руч!, до мішеній кроком Руш!»

Команда: «Встати біля своїх мішеній, оглянути та доповісти!»

Доповідь: «Перша … 4 –та мішень вражена 3-ма кулями, вибито 45 очок, оцінка 12 балів!»

Команда: «Зміна, замінити мішені!», «Право- Руч!, на вихідний рубіж кроком Руш!»

Доповідь: «Товариш л-т, перша зміна в кількості 4-х чоловік першу вправу з пневматичної гвинтівки виконала!»

- Заходи безпеки

Особистий склад, не ознайомлений з заходами безпеки, до стрільби

НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ

Категорично забороняється:

- Знаходячись поза лінією вогню, готуватися до стрільби і прицілюватися у людей, мішені або інші предмети, незалежно від того, заряджена зброя чи ні;

- Стріляти з несправної чи не приведеної до нормального бою зброї;

- Передавати зброю будь-кому. Виносити заряджену зброю з лінії вогню;

- Стріляти не в свою мішень, або не по своєму напрямку стрільби;

- Залишати зброю на лінії вогню заряджену або з закритим затвором;

- Стріляти чи заряджати зброю на лінії вогню без команди керівника стрільби;

- Спрямовувати зброю на лінії вогню у правий, лівий бік або назад від напрямку стрільби;

- Стріляти по предметам які не мають відношення до виконання вправи (рами, троси, лампочки, прапорці, номери щитів)

Стрілець повинен –

- Негайно припинити стрільбу, якщо в зоні стрільби з’явилися люди, тварини, техніка або інші предмети;

- Якщо в ході стрільби виникла затримки (осічка, не викидання гільзи з каналу ствола, не виходження патрону в канал ствола, не викидання кулі з каналу ствола) – звертатися до керівника стрільби голосом «Перший затримка!»;

- Оглядати зброю до і після стрільби, до і після занять;

- Після закінчення стрільби обов’язково збирати гільзи і невикористані патрони та здати їх керівнику стрільби.

6.Обов’язки керівника стрільби, старшого зміни, обов’язки стрільця.

Обов’язки керівника стрільби:

Керівник стрільби відповідає за точне додержання стріляючими правил безпеки, установленого порядку, а також умов виконання вправи.

Йому підлягають всі посадові особи, призначені для обслуговування стрільби у тирі.

Він зобов’язаний:

А) Перед початком стрільби:

1- підготувати приміщення тиру та мішені для проведення стрільби;

2- отримати необхідну зброю і патрони, та забезпечити їх зберігання;

3- перевірити готовність навчальних місць до занять;

4- довести до всіх стріляючих сигнали відкриття і припинення вогню, організувати нагляд за проведенням стрільби.

Б) Під час стрільби, -

1- керувати стрільбою;

2- при порушені заходів безпеки негайно припинити стрільбу;

В) Після закінчення стрільби:

1- організувати збір стріляних гільз і невитрачених патронів;

2- провести розбір стрільби, оголосити оцінку кожному стріляючому;

3- перевірити зброю і боєприпаси, організувати чищення зброї і доставку її та патронів у кімнату для зберігання зброї;

4- доповісти керівникові навчального закладу про результати стрільби.

Обов’язки старшого зміни

- На передодні стрільби отримати інструкції у керівника стрільби.

- Ознайомитися з планом проведення занять на навчальних місцях та знати послідовність їх зміни.

- Провести зі зміною інструктаж по заходам безпеки при поводжені зі зброєю у стрілецькому тирі і зробити відповідні записи у книгу інструктажу.

- Вивчити зі зміною умови виконання вправи яка буде виконуватися.

- Вивчити зі зміною тактико-технічну  характеристику зброї з якої буде виконуватися стрільба.

- Вишикувати зміну, завести її на вихідний рубіж та доповісти керівнику стрільби.

- Видати зміні боєприпаси та вказати напрямок стрільби.

- В ході виконання вправи допомагати керівнику стрільби.

Обов’язки стрільця

- Виконувати заходи безпеки при поводженні зі зброєю у стрілецькому тирі.

- Виконувати всі команди які надаються керівником стрільби або старшим зміни.

- Знати умови виконання вправи яка буде виконуватися.

- Знати тактико-технічну характеристику зброї з якої буде виконуватися стрільба.

- Знати види затримок та вміти їх усувати, або звертатися до керівного стрільби.

- Звертатися до судді на змаганнях поза лінією вогню через свого представника (тренера) команди.

- Вміти оцінювати свою стрільби за допомогою пробних пострілів.

7.Умови виконання вправи№1 з пневматичної гвинтівки ІЖ-38.

Вправа №1 – стрільба з пневматичної гвинтівки сидячі за столом з опорою на лікті.

Умови виконання:

Ціль – мішень з позначкою «П» ( пневматична).

Відстань до цілі – 5 метрів.

Кількість кульок – 8 (3 пробних, 5 залікових).

Час на стрільбу – не обмежений.

Положення для стрільби – «сидячі за столом з опорою на лікті».

Оцінка:

12 балів – 45 очок;

11 балів – 43 очок;

10 балів – 40 очок;

9 балів – 35 очок;

8 балів – 33 очок;

7 балів – 30 очок;

6 балів – 25 очок;

5 балів – 23 очок;

4 балів – 20 очок;

3 балів – 15 очок;

- балів – 13 очок;

- балів – 10 очок.

8.Тактично-технічна характеристика пневматичної гвинтівки ІЖ-38

Тактично-технічна характеристика

пневматичної гвинтівки ІЖ-38.

- Тип зброї – насосно-комперсійне, однозарядне.

- Калібр – 4,5 мм.

- Вага – 2,8 кг.

- Загальна довжина гвинтівки – 1040 мм.

- Довжина стволу – 450 мм.

- Кількість нарізів – 12.

- Початкова швидкість кулі – 160 м/сек.-170 м/сек.

- Дальність польоту кулі – до 150 м.

- Поселення спуску – 2-3 кгс (кілограм сила) 20-30 «Н» (Ньютона).

- Середній тиск у повітряній камері – до 5 атм.

Пневматична гвинтівка — це зброя, призначена для ураження цілі на віддалі кулею, що приводиться в рух енергією стиснутих газів або повітрям. Пневматична гвинтівка пружинно-компресійного типу, належить до наймасовіших моделей: до сьогодні випущено близько 2,2 млн одиниць. Відрізняється простотою й високою надійністю.

Пневматична гвинтівка ІЖ-38 (загальний вигляд)

Однозарядна пружинно-поршнева гвинтівка моделі ІЖ-38 обладнана нарізним сталевим стволом. Для стрільби з неї використовуються лише свинцеві кулі.

Зведення здійснюється «переломом» ствола, рухом донизу-назад-уперед-догори. При зведенні відкривається казенний зріз ствола для ручного заряджання кулі. Має блокування від випадкового пострілу в момент зведення при не повністю замкненому каналі ствола. Відкритий приціл — з мікрометричним регулюванням за горизонталлю й вертикаллю і змінюваною довжиною прицільної лінії. Є автоматичний запобіжник, блокувальний спусковий гачок. Мушка закрита (нерухома), положення цілика регулюється за вертикаллю й горизонталлю мікрометричними гвинтами. Регулюється довжина прицільної лінії.